| CDT3159 | P. 1 |
| --- | --- |
| 六個LED燈泡輸出控制IC |

■使用說明                        	■特   性

CDT3159是專門設計應用於低壓6個LED	(	CMOS製造技術

輸出推動IC。	(	工作電壓範圍：1.35~5.00V DC

(	靜態電流小，5(A 以下

IC使用時，可以不必加電阻(有二種內定電	(	ON/OFF 按鍵開關

阻)，也可以外接電阻改變閃動頻率。	(	閃爍方式 — 順閃/亂閃

(	輸出電流(25mA (VDD=3V)

由IC本身VDD打線不同可分三種編號：	(	ON, OFF可分開獨立控制KEY

CDT3159  ─ 外接電阻調頻率	(	有直接ON開關和OFF開關

CDT3159-1 ─ 內定一秒閃一圈	(	LED閃爍為1/2週期有效性

CDT3159-3 ─ 內定一秒閃三圈	(	Power ON – ON Mode

■產品應用                  		■產品分類

( 閃爍LED燈串	CDT3159 ─ 16腳IC包裝

( 閃光警示燈	CDT3159 ─ IC Chip 晶粒

( Disco燈串

( 玩具

( 聖誕裝飾燈串

( 霹靂眼鏡

( 其他

( 靜態電氣特性

| 特 性 | 符 號 | 測 試 條 件 | Min. | Type | Max. | 單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED輸出電流 | IoL | @ VoL=1V |  | 25 |  | mA |
| 輸入低電壓 | ViL | @VDD=3V，I o(1( |  | 1.5 |  | V |
| 輸入電流 | Ioff | @VDD=3V |  | 2 | 4 | (A |
|  | Ion |  |  | 3 | 5 |  |
|  | Ionoff |  |  | 4 | 6 |  |
| 靜態電流 | Idd | @VDD=3V | 1 | 3 | 5 | (A |

| CDT3159 | P. 2 |
| --- | --- |
| 六個LED燈泡輸出控制IC |

( IC打線腳座配置                        	( 16 PIN DIP包裝

( IC腳座功能說明

| 晶片 | 包裝 | 使用符號 | 功 能 說 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 3 4 | 1 3 4 | OSCI OFF ON | 振盪輸入 直接OFF開關 – 按住閃，放開不閃 直接ON開關 – 按住不閃，放開一下閃 |
| 5 | 5 | VDD | 電源正極打線方法： CDT3159 VDD: 打中間: CDT3159-1 VDD: 打右邊: CDT3159-3 VDD: 打雙邊: |
| 6 7 8 9 | 6 7 8 9 | RD/SQ ON/OFF TEST Vss | 亂閃/順閃 閃爍選擇 (IC內定亂閃) LED 閃爍/停止 按鍵選擇開關 內部測試端 電源負極 |
| 10 11 12 13 14 15 | 10 11 12 13 14 15 | L6 L5 L4 L3 L2 L1 | LED6 輸出端 LED5 輸出端 LED4 輸出端 LED3 輸出端 LED2 輸出端 LED1 輸出端 |
| 16 | 16 | OSCO | 振盪輸出 |
| CDT3159 | P. 3 |
| 六個LED燈泡輸出控制IC |

■CDT3159 三種打線方法

1.	 CDT3159 外接電阻調頻率	2.	 CDT3159-1 內定一秒閃一圈

3.	CDT3159-3 內定一秒閃三圈

| CDT3159 | P. 4 |
| --- | --- |
| 六個LED燈泡輸出控制IC |

■應用線路 (範例)

- 用電源當切換開關不接電阻時：	(2) 用電源當切換開關接電阻時：

(利用內定電阻時)		(利用外接電阻時)

(3) 利用ON/OFF 閃爍/停止 選擇鍵	(4) 利用ON/OFF 閃爍/停止 選擇鍵

(利用內定電阻時)		(利用外接電阻時)

| CDT3159 | P. 5 |
| --- | --- |
| 六個LED燈泡輸出控制IC |

■應用線路

(1) ON/OFF開關，要四個輸出時：	(2) ON Pin單獨功能：

─ 按住不閃，放開閃

(3) OFF Pin單獨功能：	(4) ON,OFF 一起用：

─ 按住閃，放開不閃		─ 觸發On閃，觸發Off不閃

| CDT3159 | P. 6 |
| --- | --- |
| 六個LED燈泡輸出控制IC |

(5). 2KEYS 應用(CDT-3159)

※說 明

- IC = CDT3159 接Rosc

CDT3159-1 不必接Rosc

- 按一下 KEY1 --- LED 閃, (但一直按住時則LED變OFF)

按一下 KEY2 --- LED OFF, (但一直按住時則LED變ON)

- RD/SQ 接VSS --- LED 順閃

| CDT3159 | P. 7 |
| --- | --- |
| 六個LED燈泡輸出控制IC |

■CDT3159接CDS應用(暗閃)

■說 明:

- 接Rosc調速度

- ON pin接CDS(low)

- RD/SQ – 接VSS – 順閃

- ON/OFF – 接VSS

- DUTY – 1/12

| CDT3159 | P. 8 |
| --- | --- |
| 六個LED燈泡輸出控制IC |

- CDT-3159應用—HIGH ACTIVE

※說 明

1.IC = CDT3159 接Rosc

CDT3159-1 不必接Rosc

2.按 HIGH--- LED 閃

OPEN  --- LED OFF

3.RD/SQ 接VSS --- LED 順閃

4.如用CDT3159-1 --- LED接法

可接L1+L2+L3+L4+L5+L6 – 順閃

可接L1+L2+L3+L4+L3+L2+L1+L2… - 來回閃

5. 330K --- 請試一下阻值

| CDT3159 | P. 9 |
| --- | --- |
| 六個LED燈泡輸出控制IC |

- CDT-3159應用—插入燈串之燈泡座內

- 說 明

1.  插頭直接插在燈座上

2.  插頭無方向性, 隨便插入即可

3.  R 值是由燈串中取出電源, R 大則 分壓大

4.  IC 用 CDT-3159-1, 一秒閃一圈, RD/SQ空接=亂閃

| CDT3159 | P. 10 |
| --- | --- |
| 六個LED燈泡輸出控制IC |

■CDT-3159應用—遇水則閃, 放開不閃

※說 明

1. IC = CDT3159 接Rosc 可調速度

2. A,B 點接到水則閃, 放開則不閃

3. RD/SQ 接VSS --- LED 順閃

# Text boxes

ON

L3

VDD

L4

OFF

L2

L3

OSCI

OSCO

- -

L1

L1

HIGH

330K

(

(

CDT3159

Rosc

CDT3159

KEY2

KEY1

(

(

(

Rosc

L3

(

ON

VSS

L2

TEST

OFF

L6

L1

ON/OFF

- -

L5

OSCO

RD/SQ

R

L4

CDS

VSS

Rosc

TEST

VDD

L6

ON/OFF

L5

RD/SQ

L4

VDD

L3

ON

L2

OFF

L1

- -

OSCO

OSCI

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

RD/SQ       OFF

RD/SQ          ON

OFF

ON/OFF

Vss

Vss

OSCI

R

CDT3159

CDT3159-3

‧•

VDD+

VDD

OSCO

‧•

CDT3159-1

L1  L2  L3  L4  L5  L6

L1  L2  L3  L4  L5  L6

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

RD/SQ      ON/OFF

RD/SQ          ON

ON/OFF

Vss

OSCI

Vss

R

CDT3159-3

CDT3159

VDD

‧•

‧•

CDT3159-1

L1  L2  L3  L4  L5  L6

OSCO

OFF

ON

L1  L2  L3  L4  L5  L6

VDD

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

RD/SQ      ON/OFF

RD/SQ      ON/OFF

OSCI

Vss

Vss

R

‧•

‧•

CDT3159

CDT3159-3

OSCO

VDD

(

(

VDD

(

(

CDT3159-1

L1  L2  L3  L4  L5  L6

L1  L2  L3  L4  L5  L6

※使用電源切換開關時，請務必將ON/OFF Pin 接地。

(

(

(

(

(

(

(

(

RD/SQ      ON/OFF

RD/SQ      ON/OFF

Vss

OSCI

‧•

‧•

R

CDT3159-3

CDT3159

VDD

(

Vss

(

(

CDT3159-1

(

L1  L2  L3  L4  L5  L6

OSCO

L1  L2  L3  L4  L5  L6

VDD

(

(

(

(

(

1

3

4

6

(

OFF

ON

VDD

RD/SQ

OSCI

7

1

1

ON/OFF

8

TEST

CDT3159-3

9

1

16

OSCO

VSS

L5

L1

L2

L3

L4

1

L6

1

7

1

OSCI

8

TEST

CDT3159

R

8

TEST

CDT3159-1

9

1

16

OSCO

VSS

9

1

16

OSCO

VSS

L5

L1

L2

L3

L4

L6

L5

L1

L2

L3

L4

L6

12

1

15

14

13

11

10

1

15

14

13

11

10

12

(

(

(

(

(

(

(

(

1

15

14

13

11

10

7

L1

L2

L3

L4

L6

12

L5

15

14

13

11

10

12

(

(

(

(

(

(

(

(

(

1

3

4

6

(

1

3

4

6

OFF

ON

VDD

RD/SQ

RD/SQ

OFF

ON

VDD

7

1

ON/OFF

ON/OFF

OSCI

1

16

1

1

1

3

4

5

6

OFF

ON

VDD

RD/SQ

OSCO

OSCI

8

9

VSS

TEST

ON/OFF

CDT3159

Chip Size: 1550 x 1770 (M

* 正印 CDT3159

(外接電阻調速度)

IC底座接VDD

8

9

1

16

2

15

3

14

4

13

5

12

6

11

7

10

RD/SQ

L6

L5

- -

L5

OFF

ON

*VDD

L4

RD/SQ

OSCO

1

L2

L1

L2

L3

ON/OFF

L4

L5

L6

L6

VSS

OSCI

TEST

TEST

ON/OFF

OSCI

89年3月8日

VSS

Chip Design Technology Inc.

其朋半導體股份有限公司

3VDC

ON/OFF

L5

L6

L4

L3

L1

(

CDT3159-1

(

3VDC

L2

L1

- -

OSCO

OSCI

L2

OFF

L4

VDD

L3

ON

L5

RD/SQ

VSS

TEST

L6

ON/OFF

D4

D3

D2

D1

燈串插座

R=33Ω /1/2W

接觸點

Rosc

CDT3159

L1

B

L1

- -

OSCO

OSCI

L2

OFF

L4

VDD

L3

ON

L5

RD/SQ

A

VSS

TEST

L6

ON/OFF