| CDT3197 | P. 1 |
| --- | --- |
| 六個LED輸出控制IC |

■CDT-3197說明						■特  性

| CDT-3197 是以可程式化設計方式改變 | ● CMOS 製造技術 |
| --- | --- |
| LED 閃動變化的專用IC. | ● 工作電壓範圍: |
|  | -- 1.5 -- 5.0V DC |
| 6 個 LED 閃動的方式可以直接程式化 | ● 靜態電流小 - 5μA 以下 |
| 在 IC 內部. 如此可以設定LED各種閃 | ● 6 個 LED 輸出端 |
| 動的方式輸出. | -- 輸出電流 > 20 mA (VDD=3V) |
|  | ● 5 個按鍵 正觸發 選擇方式 |
| 每一個鍵可以控制一種閃動方式, 共 | ● 功能如下: |
| 計 5 個鍵共可控制 5 種輸出方式. | - POWER ON - OFF |
|  | - 各段可以選擇 LED 各種變化 |
| 客戶改光罩可以自行選擇自己花樣. | - 各段可以選擇 LED 輸出個數 |
|  | - 各段可以選擇 LED 閃爍頻率 |
| KEY控制方式: ON/OFF 及 LEVEL HOLD | - 各段可以選擇伴隨 BUZZER 聲 |
|  | ● 可以任選某一段輸出 |
|  | ● 第五段為底櫬段, 各段皆可蓋過 |
|  | ● 內建 ＲＣ, 外部不必加零件 |
| ON/OFF功能 | LEVEL HOLD功能 |
| 直接由鍵 ON/OFF控制 | 直接由鍵LEVEL-HOLD控制 |
| 1. POWER ON - LED 皆沒動作 | 1. POWER ON – LED皆沒動作 |
| - 每一鍵 為 ON/OFF 控制 | - 每一鍵 為LEVEL HOLD控制 |
| 例: 按一下K1時, LED動作, BUZZER 響, 再按一下 K1時皆OFF. | - 例: 按住K1時, LED 動作, BUZZER 響, 放開K1時, 動作皆 OFF. |
| 2. 換段 - 當再按任一鍵時-例: K1正動作中, | 2. 換段 - 當再按任一鍵時-例: |
| 當換段按一下K2時, K2之LED功能動作, 而K1之動作皆 OFF. | 當換段按住K2時, LED動作, BUZZER 響, K1之動 |
| 3. K5 - 本身為底襯獨立鍵 | 3. K5 - 本身為底襯獨立鍵 |
| K5按一下時, K5之動作一直保持. | K5接 VSS 時, K5 之動作一直保持. |
| 當按 K1, K2, K3, K4動作時皆可蓋過K5, 而OFF時又回到K5動作. | 當按K1, K2, K3, K4 動作時皆可蓋過K5, 而OFF時又回到 K5 動作. |

| CDT3197 | P. 2 |
| --- | --- |
| 六個LED輸出控制IC |

(CDT3197-01: K1 ~ K5 – ON/OFF 控制方式

| 鍵 | 功 能 說 明 | BUZZER |
| --- | --- | --- |
| K1 | - L1L2L3L4L5全亮，L6 自閃 |  |
| K2 | - L1L2L3L4L5全閃，L6 自閃 | 有 |
| K3 | - L5亮, L4L3L2L1L1L1L4L3L2L1L1L1, L6 自閃 | 有 |
| K4 | - L1 亮, L2L3L4L5L5L5L2L3L4L5L5L5, L6 自閃 | 有 |
| K5 | - L1→L2→L3→L4→L5→L4→L3→L2→L1 →L1L2L3L4L5同閃3下 |  |

( CDT3197-02: K1 ~ K5 – LEVEL HOLD 控制方式

| 鍵 | 功 能 說 明 | BUZZER |
| --- | --- | --- |
| K1 | - L1L2L3L4L5 全閃 5.5Hz, Duty=1/2 Rosc=300KΩ |  |
| K2 | - L1L2L3L4L5 順閃 2.8Hz, Duty=1/2 | 有 |
| K3 | - L1L2L3L4L5 順閃 1.5Hz, Duty=1/2 | 有 |
| K4 | - L5L4L3L2L1 順閃 5.5Hz, Duty=1/2 | 有 |
| K5 | - L1→L2→L3→L4→L5→L6→L5→L4→L3→L2→L1 來回閃, K5 最小, 可獨立使用 |  |

( CDT3197-03 K1 ~ K5 – LEVEL HOLD 控制方式

| 鍵 | 功 能 說 明 | BUZZER |
| --- | --- | --- |
| K1 | - L2L3L4L5全亮 |  |
| K2 | - L1L2L3L4L5L6全閃 2Hz, Duty=1/2 | 有 |
| K3 | - L2L3L4L5順閃 全波 1Hz L6 自閃 4Hz | 有 |
| K4 | - L5L4L3L2順閃 全波 1Hz L1 自閃 4Hz | 有 |
| K5 | - L2→L3→L4→L5→L4→L3→L2 全波1Hz 來回閃, K5 最小, 可獨立使用 |  |

| CDT3197 | P. 3 |
| --- | --- |
| 六個LED輸出控制IC |

( CDT-3197-04: K1 ~ K5 – LEVEL HOLD 控制方式

| 鍵 | 功 能 說 明 | BUZZER |
| --- | --- | --- |
| K1 | - L1L2L3L4L5全亮 |  |
| K2 | - L1L2L3L4L5全閃 2Hz, Duty=1/2 | 有 |
| K3 | - L1L2L3L4L5順閃 全波 1Hz | 有 |
| K4 | - L5L4L3L2L1順閃 全波 1Hz | 有 |
| K5 | - L1→L2→L3→L4→L5→L4→L3→L2→L1 全波1Hz來回閃 K5 最小, 可獨立使用 |  |

( CDT3197-05: K1 ~ K5 – ON/OFF 控制方式

| 鍵 | 功 能 說 明 | BUZZER |
| --- | --- | --- |
| K1 | - L1L2 全閃(2Hz, Duty=1/2)， L3L4全亮 | 有 |
| K2 | - L5L6 全閃(2Hz, Duty=1/2)， L3L4全亮 | 有 |
| K3 |  |  |
| K4 |  |  |
| K5 | - L1L2L3L4L5L6 全閃(2Hz, Duty=1/2) |  |

( CDT3197-06: K1 ~ K5 – ON/OFF 控制方式

| 鍵 | 功 能 說 明 | BUZZER |
| --- | --- | --- |
| K1 | - L1L2 全閃(2Hz, Duty=1/2) | 有 |
| K2 | - L5L6 全閃(2Hz, Duty=1/2) | 有 |
| K3 |  |  |
| K4 |  |  |
| K5 | - L1L2L3L4L5L6 全閃(2Hz, Duty=1/2) |  |

| CDT3197-01 | P. 4 |
| --- | --- |
| 六個LED輸出控制IC |

(CDT-3197-01: K1 ~ K5 – ON/OFF 控制方式

(CDT3197F-01 應用線路圖

( CDT3197-01  ON/OFF

| 鍵 | 功 能 說 明 | BUZZER |
| --- | --- | --- |
| K1 | - L1L2L3L4L5全亮，L6 自閃 |  |
| K2 | - L1L2L3L4L5全閃，L6 自閃 | 有 |
| K3 | - L5亮, L4L3L2L1L1L1L4L3L2L1L1L1, L6 自閃 | 有 |
| K4 | - L1 亮, L2L3L4L5L5L5L2L3L4L5L5L5, L6 自閃 | 有 |
| K5 | - L1→L2→L3→L4→L5→L4→L3→L2→L1 →L1L2L3L4L5同閃3下 |  |

| CDT3197-02 | P. 5 |
| --- | --- |
| 六個LED輸出控制IC |

CDT-3197-02: K1 ~ K5 – LEVEL HOLD 控制方式

( CDT3197L-02 應用線路圖

( CDT3197-02  Level Hold

| 鍵 | 功 能 說 明 | BUZZER |
| --- | --- | --- |
| K1 | - L1L2L3L4L5 全閃 5.5Hz, Duty=1/2 Rosc=300KΩ |  |
| K2 | - L1L2L3L4L5 順閃 2.8Hz, Duty=1/2 | 有 |
| K3 | - L1L2L3L4L5 順閃 1.5Hz, Duty=1/2 | 有 |
| K4 | - L5L4L3L2L1 順閃 5.5Hz, Duty=1/2 | 有 |
| K5 | - L1→L2→L3→L4→L5→L6→L5→L4→L3→L2→L1 來回閃, K5 最小, 可獨立使用 |  |

| CDT3197-03 | P. 6 |
| --- | --- |
| 六個LED輸出控制IC |

( CDT-3197-03: K1 ~ K5 – LEVEL HOLD 控制方式

( CDT3197L-03 應用線路圖

( CDT3197-03  Level Hold

| 鍵 | 功 能 說 明 | BUZZER |
| --- | --- | --- |
| K1 | - L2L3L4L5全亮 |  |
| K2 | - L1L2L3L4L5L6全閃 2Hz, Duty=1/2 | 有 |
| K3 | - L2L3L4L5順閃 全波 1Hz L6 自閃 4Hz | 有 |
| K4 | - L5L4L3L2順閃 全波 1Hz L1 自閃 4Hz | 有 |
| K5 | - L2→L3→L4→L5→L4→L3→L2 全波1Hz 來回閃, K5 最小, 可獨立使用 |  |

| CDT3197-03 | P. 7 |
| --- | --- |
| 六個LED輸出控制IC |

( CDT3197L-03 12VDC 應用

( CDT3197-03  Level Hold

| 鍵 | 功 能 說 明 | BUZZER |
| --- | --- | --- |
| K1 | - L2L3L4L5全亮 |  |
| K2 | - L1L2L3L4L5L6全閃 2Hz, Duty=1/2 | 有 |
| K3 | - L2L3L4L5順閃 全波 1Hz L6 自閃 4Hz | 有 |
| K4 | - L5L4L3L2順閃 全波 1Hz L1 自閃 4Hz | 有 |
| K5 | - L2→L3→L4→L5→L4→L3→L2 全波1Hz 來回閃, K5 最小, 可獨立使用 |  |

| CDT3197-04 | P. 8 |
| --- | --- |
| 六個LED輸出控制IC |

( CDT-3197-04: K1 ~ K5 – LEVEL HOLD 控制方式

( CDT3197L-04 應用線路圖

( CDT3197-04  Level Hold

| 鍵 | 功 能 說 明 | BUZZER |
| --- | --- | --- |
| K1 | - L1L2L3L4L5全亮 |  |
| K2 | - L1L2L3L4L5全閃 2Hz, Duty=1/2 | 有 |
| K3 | - L1L2L3L4L5順閃 全波 1Hz | 有 |
| K4 | - L5L4L3L2L1順閃 全波 1Hz | 有 |
| K5 | - L1→L2→L3→L4→L5→L4→L3→L2→L1 全波1Hz來回閃 K5 最小, 可獨立使用 |  |
| CDT3197-04 | P. 9 |
| 六個LED輸出控制IC |

( CDT3197L-04 12VDC 應用線路圖

( CDT3197-04  Level Hold

| 鍵 | 功 能 說 明 | BUZZER |
| --- | --- | --- |
| K1 | - L1L2L3L4L5全亮 |  |
| K2 | - L1L2L3L4L5全閃 2Hz, Duty=1/2 | 有 |
| K3 | - L1L2L3L4L5順閃 全波 1Hz | 有 |
| K4 | - L5L4L3L2L1順閃 全波 1Hz | 有 |
| K5 | - L1→L2→L3→L4→L5→L4→L3→L2→L1 全波1Hz來回閃 K5 最小, 可獨立使用 |  |

| CDT3197-05 | P. 10 |
| --- | --- |
| 六個LED輸出控制IC |

( CDT3197-05

( CDT3197-05  ON/OFF

| 鍵 | 功 能 說 明 | BUZZER |
| --- | --- | --- |
| K1 | - L1L2 全閃(2Hz, Duty=1/2)， L3L4全亮 | 有 |
| K2 | - L5L6 全閃(2Hz, Duty=1/2)， L3L4全亮 | 有 |
| K3 |  |  |
| K4 |  |  |
| K5 | - L1L2L3L4L5L6 全閃(2Hz, Duty=1/2) |  |

| CDT3197-06 | P. 11 |
| --- | --- |
| 六個LED輸出控制IC |

( CDT3197-06

( CDT3197-06  ON/OFF

| 鍵 | 功 能 說 明 | BUZZER |
| --- | --- | --- |
| K1 | - L1L2 全閃(2Hz, Duty=1/2) | 有 |
| K2 | - L5L6 全閃(2Hz, Duty=1/2) | 有 |
| K3 |  |  |
| K4 |  |  |
| K5 | - L1L2L3L4L5L6 全閃(2Hz, Duty=1/2) |  |

# Text boxes

R*

7

18

VSS

CDT3197

1

VDD

1

1

6

L6

1

5

L5

1

4

L4

1

3

L3

1

2

L2

1

L1

8

OSCI

17

BZ

IC底座接VDD

K3

(

(

K4

(

(

K5

K1

10

K1

1

11

K2

12

K3

13

K4

14

K5

15

TEST

BZ

16

BZ

9

OSCO

有內定電阻, R可不接

Chip Size：78 x 78 Mil

1

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

CDT3197-03

12VDC

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

K2

(

(

(

OSCI

VDD

OSCO

L6

(

4.3V

K1

L5

1

2

L2

1

L1

3VDC

89年12月20日

Chip Design Technology Inc.

其朋半導體股份有限公司

(

(

(

(

(

(

L6

L5

L4

L3

L2

HT8550

HT8550

HT8550

HT8550

HT8550

(

Q6

L6

(

Q5

L5

(

Q4

11

L4

(

Q3

L3

Q2

K2

12

K3

13

K4

14

K5

15

TEST

BZ

16

BZ

9

OSCO

R*

1

8

OSCI

17

BZ

78 x 78 Mil

IC底座接VDD

7

18

VSS

1

VDD

CDT3197-01

1

1

6

L6

1

5

L5

1

4

L4

1

3

L3

1

2

L2

1

L1

VSS

BZ

L1

K5

L2

K4

L3

K3

L4

K2

L5

K1

L6

OSCO

16

2

15

3

14

4

13

5

12

6

9

OSCO

R*

Chip Size：78 x 78 Mil

1

8

OSCI

17

BZ

IC底座接VDD

7

18

VSS

CDT3197

1

(

L2

(

Q1

L1

HT8550

L1

12VDC

(

(

(

(

1.5K

K5

L1

BZ

VSS

8550

K4

L2

(

(

K2

L4

K3

L3

L3

11

7

10

1

OSCO

VDD

CDT-3197-01

VDD

1

1

6

L6

1

5

L5

1

4

L4

1

3

L3

1

2

L2

1

L1

3VDC

(

(

(

(

(

L5

L4

L3

L2

HT8550

HT8550

HT8550

HT8550

(

Q5

L5

(

Q4

L4

(

Q3

L3

Q2

(

L2

(

3VDC

Q1

其朋半導體股份有限公司

L1

Chip Design Technology Inc.

HT8550

89年12月20日

L1

12VDC

(

(

(

(

3VDC

(

(

1.5K

K5

(

L1

(

BZ

VSS

(

3VDC

89年3月8日

(

Chip Design Technology Inc.

其朋半導體股份有限公司

(

(

(

(

(

K2

(

K1

(

K5

(

K4

(

K3

(

10

K1

1

11

K2

12

K3

13

K4

14

K5

15

TEST

BZ

CDT-3197-2

16

BZ

9

OSCO

R*

OSCO

VDD

Chip Size：78 x 78 Mil

1

8

OSCI

17

BZ

IC底座接VDD

L6

OSCO

7

10

7

3VDC

18

VSS

CDT3197

1

VDD

K2

L5

K1

5

12

6

11

L4

L3

K3

4

13

1

1

6

L6

1

5

L5

1

4

L4

1

3

L3

1

2

L2

1

L1

L1

K5

L2

K4

2

15

3

14

VSS

BZ

16

1

3VDC

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

K2

(

K1

(

K5

(

K4

(

K3

(

10

K1

1

8550

K4

L2

(

(

K2

L4

K3

L3

(

4.3V

K1

L5

(

OSCI

VDD

OSCO

L6

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

CDT3197-04

12VDC

(

(

(

(

(

.

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

10

K1

1

11

K2

12

K3

13

K4

14

K5

15

TEST

BZ

16

BZ

9

OSCO

R*

Chip Size：78 x 78 Mil

1

8

OSCI

17

BZ

IC底座接VDD

7

18

VSS

CDT3197

1

VDD

1

1

6

L6

1

5

L5

1

4

L4

1

3

BZ

16

BZ

TEST

15

K5

14

K4

13

K3

12

K2

11

1

K1

10

(

K3

(

K4

(

K5

(

K1

(

K2

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

3VDC

L1

1

L2

2

1

L3

3

1

L4

4

1

L5

5

1

L6

6

1

1

VDD

1

CDT3197

VSS

18

7

IC底座接VDD

BZ

17

OSCI

8

1

Chip Size：78 x 78 Mil

R*

OSCO

9

BZ

16

BZ

TEST

15

K5

14

K4

13

K3

12

K2

11

1

K1

10

(

K3

(

K4

(

K5

(

K1

(

K2

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(