| CDT3205 | P. 1 |
| --- | --- |
| 六個LED輸出控制IC |

■使用說明                        	■特   性

CDT-3205是專門設計應用於低壓6個LED     (	CMOS製造技術

輸出推動IC。IC應用線路簡單，外接零件	(	工作電壓範圍：1.35~5.00V DC

少，變化多端，應用廣汎。	(	靜態電流小( 5uA

(	6個LED閃爍輸出可接成：

(1)	內定	：L1,L2,L3,L4,L5,L6順閃		順閃, 來回閃, 同時閃, 全亮及One-Shot

(2)	CG+VSS	：L1,L2,L3,L4,L5,L6來回閃	(	One Shot可選：

(3)	ON/OFF	：來回閃或順閃ON/OFF		(1) Retrig

(4)	One Shot	：來回閃或順閃OS動作	 	(2) Non-Retrig

(5)	ALLON+VDD	：L1,L2,L3,L4,L5,L6全亮	(	OSC有內定式及外調式

(6)	FLASH+VDD	：L1,L2,L3,L4,L5,L6同時閃	(	可以選定LED輸出個數

(	LED 輸出電流 > 25mA

■產品分類

| 規 格 | CDT3205-1 | CDT3205-3 | CDT3205-4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ONE SHOT | 8 Cycles | 8 Cycles | 16 Cycles |
| 閃爍頻率 | 1 Hz | 3 Hz | 外 調 |
| 內建電阻 | ( | ( | ( |
| Reset 功能 | ( | ( | ( |
| 輸 出 | 6 | 6 | 6 |
| LED Duty Cycle | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Power On | ON(順閃) | ON(順閃) | ON(順閃) |
| ON/OFF | ( | ( | ( |
| ONE SHOT | ( | ( | ( |
| 全 亮 | ( | ( | ( |
| 全 閃 | ( | ( | ( |
| 來 回 閃 | ( | ( | ( |

| CDT3205 | P. 2 |
| --- | --- |
| 六個LED輸出控制IC |

■IC打線腳座配置                        ■16 PIN DIP包裝

| 晶片 | 16Pin | X(μm) | Y(μm) | 使用符號 | 功 能 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 120 | 750 | OSCI | 振盪器輸入 |
| 2 | 2 | 120 | 490 | ALLON | 接VDD時 -- 全亮 (任何時段按下皆全亮) |
| 3 | 3 | 175 | 125 | FLASH | 接VDD時 -- 全閃 (任何時段按下皆全閃) |
| 4 | 4 | 415 | 125 | VDD | 電源正極 |
| 5 | 5 | 640 | 125 | CG | 接VSS時 -- 來回閃 |
| 6 | 6 | 915 | 125 | OS | One Shot 動作 |
| 7 | 7 | 1510 | 125 | ON/OFF | LED 閃爍/停止 選擇 |
| 8 |  | 1580 | 665 | TEST | 內部測試端 |
| 9 | 8 | 1580 | 910 | VSS | 電源負極 |
| 10 |  | 1580 | 1130 | OPT | One Shot: Retrig(內定)，接VSS - Non-Retrig |
| 11 | 9 | 1550 | 1530 | RST | 輸出個數設定 (當RST+L4時，只有L1 L2 L3 L4 動作) |
| 12 13 14 15 16 17 | 10 11 12 13 14 15 | 1330 1100 860 630 390 150 | 1530 1530 1530 1530 1530 1530 | L6 L5 L4 L3 L2 L1 | LED6 輸出 LED5 輸出 LED4 輸出 LED3 輸出 LED2 輸出 LED1 輸出 |
| 18 | 16 | 120 | 1030 | OSCO | 振盪器輸出 |

| CDT3205 | P. 3 |
| --- | --- |
| 六個LED輸出控制IC |

(1).電源切換開關，利用內建電阻	(2).利用ON/OFF 或 OS 選擇鍵

(3).5 LED 輸出時	(4).全亮 / 全閃

| CDT3205 | P. 4 |
| --- | --- |
| 六個LED輸出控制IC |

■使用範例

- 5燈Power On來回閃(ON/OFF接VSS)	(2) 6燈One Shot來回閃

(3) 3燈來回閃(ON/OFF) + 煞車	(4) 5燈來回閃 + 煞車 + 倒車

# Text boxes

(

(

(1800,1850)

(0,0)

CDT3205-3

CDT3205-3

CDT3205-3

CDT3205-3

CDT3205-3

CDT3205-3

RST

CG

ALLON

FLASH

ON/OFF

(

(

(

(

(

(

‧•

L1

L32

L53

OSCO

OSCI

VDD

VSS

ON/OFF

‧•

(

(

CDT3205-1

ALLON

RST

CG

※CG    - 任何時段按下皆來回閃

(

(

(

(

CG

CG

OS

ON/OFF

OPT

‧•

OSCI

VSS

OSCI

VSS

(

CDT3205-1

‧•

CDT3205-1

VDD

OSCO

(

VDD

※ALLON - 任何時段按下皆全亮

OSCO

L1

L2

L3

L4

※FLASH - 任何時段按下皆全閃

(

(

(

(

(

(

(

(

※請將ON/OFF接Vss

CG

CG

OS

ON/OFF

OSCI

VSS

‧•

OSCI

VSS

(

R

‧•

CDT3205-1

CDT3205-4

VDD

OSCO

(

VDD

OSCO

L5

L1

L2

L3

L4

L6

L6

L1

L2

L3

L4

L5

ON/OFF

L1

L2

L3

L4

L6

L5

CG

OSCO

OSCI

VDD

VSS

ON/OFF

(

(

L6

RST

‧•

(

(

ALLON

Chip Size: 1800 x 1850 (M

IC底座接VDD

L5

1

16

15

12

L1

L2

L3

L4

L6

17

11

133

14

8

L5

L5

L1

L2

L3

L4

L6

RST

L1

L2

L3

L4

L5

OSCO

OSCI

VDD

VSS

CDT3205-1

L1

L2

L3

L4

L5

CG

OSCO

OSCI

VDD

VSS

(

(

CDT3205-1

RST

CDT3205-1

(

(

OS

(

(

ON/OFF

FLASH

(

(

(

(

ALLON

1

18

1

1

OSCO

OSCI

1

2

CDT3205

10

9

1

3

7

VDD

4

CG

5

6

OS

RST

TEST

OPT

VSS

FLASH

ON/OFF

CDT3205-4

8

9

1

16

2

15

3

14

4

13

5

12

6

11

7

10

OSCI

ALLON

FLASH

VDD

‧

CG

OS

ON/OFF

VSS

OSCO

L1

L2

L3

L4

L5

CDT3205-3

89年3月8日

Chip Design Technology Inc.

其朋半導體股份有限公司