| CDT3311 | P. 1 |
| --- | --- |
| 5 LED 8段功能控制IC |

A. 特性 :

1. 5個LED輸出，內建振盪電路。 -- CDT3311-01

2. 5個LED輸出，外接RC振盪電路。-- CDT3311-02 3. LED 輸出跳法以填ROM CODE方式。

B. 功能描述 :

| 1. | 工作電壓 = 1.35V –5.00VDC |
| --- | --- |
| 2. | 5個LED輸出 – 輸出電流 > 30mA |
| 3. | 靜態電流<5μA |
| 4. | 有八段工作模式，KEY每按一下跳一段, Key 動作方式 - 放開時換段 |
| 5. | POWER ON時在SEC1 -- OFF MODE |
| 6. | SEC2 -- SEC8 以Rom Code 方式填code - 即有七段功能變化 |
| 7. | ROM CODE – 共要填七段功能變化 |
| 8. | Key 按超過1.5sec - 變為OFF, 再觸發一下則回到原來該段 |

- PIN腳功能描述 :

| 腳位 | 符號 | I / O | 型態 | 功 能 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSCO | O |  | 外接振盪電阻。 |
| 2 | OSCI | I |  |  |
| 3 | VDD | I |  | 電源正極。 |
| 4 | TEST | B |  | 測試PIN。 |
| 5 | VSS | I |  | 電源負極。 |
| 6 | L5 | O | Open Drain | 接LED輸出。 |
| 7 | L4 | O | Open Drain |  |
| 8 | L3 | O | Open Drain |  |
| 9 | L2 | O | Open Drain |  |
| 10 | L1 | O | Open Drain |  |
| 11 | KEY | I | Pull-High | 觸發開關。 |

- 電器特性 :

| 項 目 | 符 號 | Limit | 單位 | 條 件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min | Typ | Max |  |  |
| 工作電壓 | VDD | 1.35 | 3.0 | 4.50 | V |  |
| 工作電流 | IOP |  | 50 | 100 | μA |  |
| 靜態電流 | ISB |  |  | 5 | μA |  |
| 輸出電流 | Isink |  | 30 |  | mA |  |
| CDT3311 | P. 2 |
| 5 LED 8段功能控制IC |

E. 應用線路圖

1. CDT3311-01  ---  內建振盪電路

2. CDT3311-02  ---  接RC振盪電路

| CDT3311 | P. 3 |
| --- | --- |
| 5 LED 8段功能控制IC |

■CDT-3311 各段ROM CODE 填法, -- LED - 1(亮), 0(不亮), X(重複)

|  | SEC 2 |  |  | SEC 3 |  |  | SEC 4 |  |  | SEC 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |

|  | SEC6 |  |  | SEC 7 |  |  | SEC 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |

範例:

* 5燈順閃          *5燈全閃             *5燈由內往外閃

|  | SEC6 |  |  | SEC 7 |  |  | SEC 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | X | X | X | X | X |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 | X | X | X | X | X |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | X | X | X | X | X |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |

| CDT3311 | P. 4 |
| --- | --- |
| 5 LED 8段功能控制IC |

| CDT-3311-01 | 閃爍頻率 |
| --- | --- |
| SEC1: | OFF |  |
| SEC2: | 全閃 = 5Hz | CDT-3299-1 #6 |
| SEC3: | 全亮 |  |
| SEC4: | 由外向內來回閃 | CDT-3299-1 #5 |
| SEC5: | 單燈來回閃 | CDT-3299-1 #1 |
| SEC6: | 雙燈來回閃 | CDT-3299-1 #2 |
| SEC7: | 漸明漸暗 | CDT-3299-1 #8 |
| SEC8: | L1 L2 L3 --- L3 L4 L5對閃 |  |

# Text boxes

KEY

3VDC

CDT3311-01

(

(

IC底座接VDD

--

--

VSS

TEST

L5

--

L4

--

L3

VDD

L2

--

L1

OSCI

KEY

OSCO

Rosc

IC底座接VDD

1650 x 1640μM

(

(

VDD

6

OSCI

5

L5

11

L4

12

L3

13

L2

14

OSCO

1

CDT3311-02

TEST

VSS

10

9

KEY

17

L1

16

(

(

1650 x 1640μM

VDD

6

OSCI

5

L5

11

L4

12

L3

13

L2

14

OSCO

1

CDT3311-01

TEST

VSS

10

9

KEY

17

L1

16

L1  L2  L3  L4  L5

閃爍方法: L1 亮(1),滅(0) ,L2亮(1),(0)滅……

89年8月31日

Chip Design Technology Inc.

其朋半導體股份有限公司